Progr. n. 156

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di

rendimento energetico e sulle procedure di

certificazione energetica degli edifici

8.

8. 1

8. 2

8. 3

8. 4

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

Il proprietario, il conduttore, l'amministrazione di condominio, o per essi un terzo, che

se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede

affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione sugli stessi

secondo le prescrizioni della normativa vigente, adottando le misure necessarie per

contenere i consumi di energia e le emissioni inquinanti entro i limiti previsti dalla

normativa medesima, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza

applicabili agli impianti medesimi.

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici,

esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore,

al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un

rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli predisposti dalla Regione, da

rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa

visione.

I contratti relativi alla fornitura di energia ed alla conduzione degli impianti termici

contenenti clausole in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento sono

nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice

civile.

Le imprese installatrici di nuovi impianti termici ovvero di nuovi generatori di calore

devono rendere disponibili al committente le istruzioni tecniche per l’uso, la

regolazione, la manutenzione e il controllo periodico dell’impianto, conformemente

alle norme tecniche vigenti e alle istruzioni del fabbricante. Il responsabile

dell’impianto opera conformemente a dette istruzioni.

Progr. n. 156

22

8. 5

8. 6

8. 7

8. 8

8. 9

Qualora le istruzioni di cui al punto 8.4 precedente non siano più disponibili, le

operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi

facenti parte dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle istruzioni

tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della

normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e degli apparecchi e

dispositivi facenti parte dello stesso, per i quali non siano disponibili né reperibili

neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni

e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o

tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell’impianto

termico rilevi la non disponibilità delle istruzioni tecniche per la conduzione, la

manutenzione e il controllo dell’impianto, egli dovrà, nell’ambito del rapporto di

servizio,  reperire copia di tali istruzioni relative allo specifico modello di apparecchio

presso l’impresa installatrice o il fabbricante. Tali informazioni dovranno essere

riportate nel libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di controllo

ed eventuali manutenzioni dell’impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due

anni per le caldaie a camera stagna ( tipo C ) alimentate a gas di potenza inferiore a

35 kW e una volta all’anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore

indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti

scadenze temporali:

a)	ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti

alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza,

ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare

maggiore o uguale a 35 kW;

b)	ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza

nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con

un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di

generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali

abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio

dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte

all'interno delle abitazioni;

c)	ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento

energetico, di cui all’art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati

equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

Nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti

esistenti deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le

date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze

di cui al punto 8.8.

8. 10  In occasione di interventi che non rientrino tra quelli previsti dai punti 8.8 e 8.9

precedenti ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola

dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni

controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la

Progr. n. 156

23

funzionalità e l'efficienza del sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi

sono eseguiti sono di riferimento per le successive scadenze.

8. 11 	Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o

uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di

combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento

annuale, ferma restando l’applicazione delle norme UNI di riferimento.

8. 12  Al termine dell'operazione di controllo di cui ai punti precedenti ed eventuale

manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un

rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da

questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di

riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il

rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui

all'allegato 10. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare

inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al

modello di cui all'allegato 11.

8. 13 	Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui punti precedenti,

misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di

normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve

risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato 12 del presente atto.

8. 14 	I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati

rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 12 del presente

decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono

essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il

cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da

parte dell'autorità locale competente, tale scadenza viene sospesa fino

all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità

medesima.

8. 15 	I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati

rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati nell'allegato12 al presente decreto

sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere

e), f), g), ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.

8. 16

La Regione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) e g) della L.R. 26/2004, atti

di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali di accertamento

dell'osservanza delle norme relative al rendimento energetico degli edifici nonché

linee guida per il corretto esercizio e la manutenzione degli impianti di

climatizzazione.

8. 17  Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al punto 8.16 gli accertamenti

periodici, gli oneri ed i contrassegni relativi, i requisiti minimi degli organismi

incaricati degli accertamenti, i rapporti tra autorità locali ed operatori incaricati del

controllo e della manutenzione degli impianti termici, le iniziative di informazione,

sensibilizzazione ed assistenza dell'utenza sono disciplinati della delibera di Giunta

regionale 18 marzo 2002, n. 387 come modificata dal presente provvedimento. Le

attività di accertamento e ispezione, avviate dagli Enti locali ai sensi dell’art. 31 della

legge n.10/91 prima dell’entrata in vigore del presente atto, conservano la loro

validità e possono essere portate a compimento entro il 15 aprile 2009. Gli Enti locali

Progr. n. 156

24

preposti provvedono ad adeguare detti programmi alle disposizioni di cui al presente

atto.

8. 18 	La Regione allo scopo di facilitare ed omogeneizzare territorialmente l'impegno degli

Enti locali preposti agli accertamenti di cui al punto 8.16 promuove la diffusione del

programma informativo per la gestione del catasto degli impianti di climatizzazione,

già testato nel corso delle precedenti campagne ispettive sugli impianti termici. Detto

programma è adeguato alle esigenze di acquisizione, memorizzazione e valutazione

dei rapporti di controllo e manutenzione di cui agli allegati 10 e 11 e alle esigenze di

integrazione nel sistema informativo regionale di cui al punto 9 seguente.

8. 19  I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici sono allegati al libretto di

centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi

appositamente previsti. Con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, gli

Enti locali stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla

costituzione del sistema informativo relativo agli impianti ed allo svolgimento dei

propri compiti.

A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte degli installatori e dei

manutentori degli impianti di climatizzazione o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con

le modalità e scadenze	stabilite dal predetto provvedimento, dei dati essenziali

relativi agli impianti, compreso il più recente rapporto di controllo e manutenzione di

cui agli allegati 10 e 11.

8. 20 La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire

all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma

dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità.

8. 21 L'amministrazione locale competente o l'organismo incaricato provvedono

all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino

la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli

adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti effettuano ispezioni

presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge ed

alla veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli

impianti presenti nel territorio di competenza per biennio. Le verifiche sono effettuate

dalle autorità competenti prioritariamente sugli impianti per i quali non sia prevenuto

alcun rapporto di controllo tecnico. In questo caso il responsabile dell'impianto è

tenuto, entro 60 giorni dall'avvenuta ispezione, a far pervenire all'amministrazione

locale competente copia del rapporto di controllo. Le amministrazioni locali

competenti redigono e rendono pubblico, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini

per la consegna degli allegati 10 e 11 una relazione contenente i dati di sintesi sui

rapporti ricevuti nonché il programma di ispezioni pubbliche che esse intendono

effettuare. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione

competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino

situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a

campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione

di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare

distorsioni di mercato.

8. 22  Nell'ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma, nel caso di impianti

termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità

competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso.

Progr. n. 156

8. 23 	Le Province provvedono, ai sensi dell’art. 3, comma1, lett. g) della L.R. n. 26/04 alla

realizzazione di un efficace sistema di verifica dell’osservanza delle norme vigenti sul contenimento di consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera, esercizio di impianti ed edifici, anche attraverso l’esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni, assicurando l’integrazione di dette attività con il sistema di verifiche e ispezioni riguardanti gli edifici e gli impianti.